Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………… Μάθημα: ΑΕΠΠ Υλη: ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ - ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ Επιμέλεια διαγωνίσματος: ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ. Αξιολόγηση : ………………………………………………………………

Άσκηση 1:  Σωστό/Λάθος

- Ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα μπορεί να περιέχει λογικά λάθη.

- Το αντικείμενο πρόγραμμα μπορεί να περιέχει συντακτικά λάθη.

- Τα λογικά λάθη ενός προγράμματος εμφανίζονται κατά τη μετάφραση του προγράμματος.

- Τα σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα χρησιμοποιούν μεικτές υλοποιήσεις μεταγλωττιστή και διερμηνευτή για την μετάφραση ενός προγράμματος.

- Ο διερμηνευτής μπορεί να εντοπίσει τα λογικά λάθη που υπάρχουν σε ένα πρόγραμμα.

- Οι τεχνητές γλώσσες προγραμματισμού χαρακτηρίζονται από στασιμότητα.

- O δομημένος προγραμματισμός  στηρίζεται στη χρήση της δομής ακολουθίας, της δομής επιλογής και της δομής επανάληψης για την ανάπτυξη των προγραμμάτων.

- Το πηγαίο πρόγραμμα δημιουργείται από τον προγραμματιστή.

(Μονάδες 4)

Άσκηση 2: Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| Αλφάβητο Λεξιλόγιο Ιεραρχική σχεδίαση Τμηματικός προγραμματισμός Σημασιολογία Φυσικές γλώσσες GOTO Γραμματική | Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί μία γλώσσα Εντολή που είναι αντίθετη με τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού. Χαρακτηρίζονται από εξέλιξη Υποσύνολο ακολουθιών που δημιουργούνται από το αλφάβητο Καθορίζει το νόημα των εντολών μίας γλώσσας προγραμματισμού Τυπικό+συντακτικό «Από πάνω προς τα κάτω» σχεδίαση Υλοποιεί την ιεραρχική σχεδίαση |

(Μονάδες 4)

Άσκηση 3: Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω σχήμα, ώστε να υλοποιείται η λειτουργία του μεταγλωττιστή. Οι διαθέσιμες λέξεις/προτάσεις είναι: «Εκτελέσιμο Πρόγραμμα»,  «Αρχικό ή πηγαίο πρόγραμμα», «Αν o μεταγλωττιστής εντοπίσει συντακτικά λάθη εμφανίζει μήνυμα στον προγραμματιστή για να τα διορθώσει», «Βιβλιοθήκες Γλώσσας», «Συντάκτης», «Αντικείμενο Πρόγραμμα», «Διόρθωση λογικών λαθών από τον χρήστη», «Συνδέτης».                                        (Μονάδες 4)

Άσκηση 4:  Να περιγράψετε τις διαφορές διερμηνευτή – μεταγλωττιστή.

(Μονάδες 3)

Άσκηση 5: Να περιγράψετε σύντομα 2 βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένα μεταφραστικό πρόγραμμα.                                                                        (Μονάδες 2)

Άσκηση 6:  Να περιγράψετε σύντομα τις έννοιες: α) συντάκτης  β) αντικείμενο πρόγραμμα γ)  εκτελέσιμο πρόγραμμα.                                                    (Μονάδες 3)

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!

# Text boxes

1

Μεταγλωττιστής

2

3

4

6

5

8

7